Описание квартир лот 5:

Фундамент - свайный.

Стены - ограждающие самонесущие стены с облицовкой из керамического лицевого декоративного кирпича. С внутренней стороны укладываются блоки из ячеистого бетона.

Междуэтажные перекрытия - железобетонные плиты.

Лестницы - площадки и марши сборные из тяжёлого бетона.

Стены наружные – трёхслойные с внутренним несущим или самонесущим слоем из ячеистого бетона.

Внутренние стены – из мелких стеновых конструкционных блоков ячеистого бетона.

Перегородки – из гипсокартонных плит толщиной 12,5 мм в два слоя по металлическому каркасу

Крыша – плоская совмещённая с внутренним водостоком. Утеплитель по железобетонным плитам – пенополистирол с керамзитовым гравием по уклону, армированная цементная стяжка, 2-х слойный гидроизоляционный ковёр «Унифлекс».

Окна и балконные двери - из профиля ПВХ.

Двери наружные – металлические.

Двери входные квартирные – металлические.

Все квартиры оборудуются  централизованным холодным водоснабжением.

Горячее водоснабжение от квартирного газового котла.

Для приготовления пищи на кухнях предусмотрено использование газовых плит.

- Квартиры предоставляются со всеми ограждающими конструкциями по периметру квартиры, включая плиты перекрытия нижележащего этажа, плиты перекрытия вышележащего этажа, стены, окна, входные двери и двери на балконы и лоджии, без чистовой отделки, без устройства полов, малярных работ, обоев, сантехнических приборов, внутренних дверных блоков, внутреннего оборудования.

- Система отопления от индивидуального газового котла выполняется в полном объеме, с использованием отопительных  приборов.

- Транзитные (межэтажные) стояки с отводами, оборудованные заглушками, системы ХФК.

- Транзитные (межэтажные) стояки системы ХВС с отводами, оборудованные счетчиками расхода и запорными вентилями.

Электроустановка квартиры выполняется до щитка. Отдельно устанавливается розетка для газового котла.